## Slide 1: IPv6
StateLess Address AutoConfiguration

## Slide 2: Voraussetzungen für die Autokonfiguration
- Es ist keine Konfiguration von stateless address autoconfiguration (SLAAC) notwendig.
Jeder Host (auch bei sonst manueller Adressvergabe) muss die SLAAC durchlaufen, um eine link-lokale Adresse zu erhalten.
Es sind grundsätzlich keine Voraussetzungen für die Autokonfiguration von IPv6 Adressen notwendig.

## Slide 3: Ablauf von SLAAC 1. link lokale Adresse
Neigbour Solicitation-Nachricht
Hat schon jemand die Adresse fe80::0222:cdff:fefc:e334?
Client
MAC: 00:22:cd:fc:e3:34
fe80::0222:cdff:fefc:e334
Dies ist die link-locale Adresse. Sie besteht aus dem Präfix fe80::/10 und einem Interface Identifier nachEUI-64.
Dublicate Address Detection Paket (DAD)
fe80::0222:cdff:fefc:e334
Keine Antwort erhalten: Die IP-Adresse kann übernommen und verwendet werden.
Damit hat der Host eine link locale Adresse und kann mit allen Hosts an diesem Link kommunizieren.
Sie ist erstmal nur vorläufig

## Slide 4: Ablauf von SLAAC 2. globale Adresse(n)
Client
MAC: 00:22:cd:fc:e3:34
Router
MAC: 00:33:ad:02:e3:34
RA (Router Advertisement):
Regelmäßige Nachricht von einem Router. Enthält Informationen zur Weiteren Konfiguration

## Slide 5: Ablauf von SLAAC (globale Adresse(n))
RA´s enthalten
die Information wie die Autokonfiguration weitergehen soll (SLAAC oder DHCP).
bei SLAAC die Angabe des Präfixes sowie die Länge des Prefixes. Die letzten 64 Bit sind wieder die EUI-64 konforme Interface-ID.
Die Information ob zusätzlich zu SLAAC auch noch eine DHCP-Adresse konfiguriert werden soll
…

## Slide 6
Ablauf von SLAAC (globale Adresse(n))
Client
MAC: 00:22:cd:fc:e3:34
Router
MAC: 00:33:ad:02:e3:34
RA muss nicht abgewartet werden
RS (Router Solicitation) zur Suche eines Routers im Segment
RA mit den notwendigen Präfix-Informationen für den Client (Bsp.: 2001:db8::/64)
Aus Präfix-Information und EUI-64 Identifier wird die IPv6-Adresse gebildet
2001:db8::0222:cdff:fefc:e334
Damit hat der Client eine globale, weltweit eindeutige IPv6 Adresse und kann somit mit dem IPv6-Netzwerk kommunizieren