## Slide 1: IPv6
Adressaufbau
RFC - 4291

## Slide 2: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 3: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 4
- Eine IPv6 Adresse ist 128 Bit lang. D.h. es gibt 2128 IPv6-Adressen.
- Eine IPv6-Adresse ist – genau wie eine IPv4-Adresse – in einen Netz- und einen Hostanteil gegliedert.
- Es gibt mehrere hierarchische Ebenen innerhalb eines IPv6-Netzanteils.
Netzanteil
Hostanteil
128 Bit
n Bits
128 – n Bits
Adressaufbau

## Slide 5
- Eine IPv6 Adresse ist 128 Bit lang. D.h. es gibt 2128 IPv6-Adressen.
- Eine IPv6-Adresse ist – genau wie eine IPv4-Adresse – in einen Netz- und einen Hostanteil gegliedert.
- Es gibt mehrere hierarchische Ebenen innerhalb eines IPv6-Netzanteils.
Netzanteil
Hostanteil
128 Bit
n Bits
128 – n Bits
Angabe des Adresstyps (3 – 10 Bits)
Adressaufbau

## Slide 6
- Eine IPv6 Adresse ist 128 Bit lang. D.h. es gibt 2128 IPv6-Adressen.
- Eine IPv6-Adresse ist – genau wie eine IPv4-Adresse – in einen Netz- und einen Hostanteil gegliedert.
- Es gibt mehrere hierarchische Ebenen innerhalb eines IPv6-Netzanteils.
Netzanteil
Hostanteil
128 Bit
n Bits
128 – n Bits
Provider-Bereich oder 0 (38 – 45 Bits)
Adressaufbau

## Slide 7
- Eine IPv6 Adresse ist 128 Bit lang. D.h. es gibt 2128 IPv6-Adressen.
- Eine IPv6-Adresse ist – genau wie eine IPv4-Adresse – in einen Netz- und einen Hostanteil gegliedert.
- Es gibt mehrere hierarchische Ebenen innerhalb eines IPv6-Netzanteils.
Netzanteil
Hostanteil
128 Bit
n Bits
128 – n Bits
Adressaufbau
Subnetz-ID oder 0 (16 Bit)

## Slide 8: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 9
Bsp.: 2001:DB8:0:0:0:2333:0:FF12
Bsp.: 2001:DB8:0:0:0:2333:0:FF12
Bsp.: 2001:0DB8:0000:0000:0000:2333:0000:FF12
Bsp.: 2001:0DB8:0000:0000:0000:2333:0000:FF12
Darstellung und Schreibweise von IPv6 Adressen:
IPv6 verwendet zur Darstellung der 128 Bit langen Adresse hexadezimale 16 Bit Blöcke die durch Doppelpunkte getrennt werden:
Bsp.: 2001:0DB8:0000:0000:0000:2333:0000:FF12
Um die Darstellung lesbarer zu gestallten und Fehler zu verhindern sind einige Vereinfachungen zugelassen:
  Führende Nullen in einem Block dürfen weggelassen werden.
  Bsp.: 2001:DB8:0:0:0:2333:0:FF12
  Einmal darf eine Reihe von Null-Blöcken weggelassen werden. Diese Auslassung wird durch einen doppelten Doppelpunkt dargestellt.
  Bsp.: 2001:DB8::2333:0:FF12
Die Angabe der Länge des Adresspräfix wird mit einen „/“ an die eigentliche Adresse angehängt:
Bsp.: 2001:DB8::2333:0:FF12/64
    Bei dieser Adresse gehören die 64 high-order-Bits zum Netzanteil und die 64 low-order-Bits gehören zum Hostanteil

## Slide 10: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 11
Adresstypen
Es gibt verschiedene Arten von IPv6 Adressen
Unicast Adressen
  – eine Adresse für ein einzelnes Interface. Ein Datenpaket, dass an eine unicast Adresse geschickt wird, wird zu dem Knoten der durch diese Adresse identifiziert wird geschickt.
Anycast Adressen
  – eine Adresse für eine Gruppe von Interfaces, die in der Regel zu unterschiedlichen Knoten gehören. Ein Paket, dass zu einer Anycast Adresse gesendet wird, wird nur zum am nächsten liegenden Knoten mit dieser Anycast Adresse geschickt.
Multicast Adressen
  – eine Adresse für eine Gruppe von Interfaces. Ein Paket, dass zu einer Multicast Adresse geschickt wird, wird zu allen Knoten mit dieser Multicast Adresse verschickt.
Broadcast Adressen
  – Werden bei IPv6 nicht mehr verwendet.

## Slide 12: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 13
Es gibt verschiedene Arten von Unicast-Adressen
Für die Kommunikation in reinen IPv6-Netzen benötigt man die folgenden Unicast-Addressen:
1. link-lokale Adressen
- beziehen sich nur auf das jeweilige Schicht-2-Segment.
Unique local Adressen (RFC 4193)
- beziehen sich auf das gesamte lokale Netz.
- ähnlich wie private Adressen bei IPv4.
3. globale Adressen
- sind weltweit eindeutige Adressen.
Unicast-Adressen

## Slide 14
Link-lokale Adressen
Link-lokale Adressen beziehen sich nur auf ein Segment.
Sie gewährleisten, dass alle Endgeräte in einem Segment miteinander kommunizieren können.
Sie haben immer das Präfix FE80::/10 (1111 1110 10…).
Die letzten 64 Bit bestehen aus einer Interface-ID.
Die verbleibenden 128 – 10 – 64 = 54 Bit sind auf Null gesetzt.
Link-lokale Adressen werden ohne einen Server oder Router konfiguriert (SLAAC StateLess Address AutoConfiguration).
FE80::/10
Interface-ID (64 Bit)
::

## Slide 15
- Unique Local Unicast Adressen haben das Prefix FC00::/7.
Unique Local IPv6 Unicast Address (RFC 4193)
FC00::/7

## Slide 16
- Unique Local Unicast Adressen haben das Prefix FC00::/7.
- Dieses Prefix gliedert sich in zwei Bereiche. Bei dem Bereich FD00::/8 wird für die nächsten 40 Bit eine Zufallsfogle verwendet. Für den Bereich FC00::/8 soll von einer zentralen Stelle (die es noch nicht gibt) ein eindeutiges Prefix vergeben werden.
- Die nächsten 16-Bit sind für das Bilden von Subnetzen innerhalb einer Site reserviert.
- Die letzten 64-Bit beinhalten den Interface-Identifier.
- Privacy Extensions oder EUI-64-Interface-ID
Unique Local IPv6 Unicast Address (RFC 4193)
FD
40 Bit Zufallszahl
Präfixlänge 48 Bit
Global - ID
Subnet-ID
Interface-ID (64 Bit)

## Slide 17
Globale unicast Adressen
sind weltweit eindeutig
werden im Internet geroutet
bestehen aus einem globalen Routing-Präfix (48 Bit)
  Zur Zeit werden Adressen mit dem globalen Präfix 2000::/3 vergeben.
einer Subnet-ID (16 Bit)
  Hier kann der Netzbetreiber eigene Subnetze einrichten und vergeben.
und einer Interface-ID (64 Bit)
  Privacy Extensions oder EUI-64-Interface-ID
001
Präfixlänge 48 Bit
Routing-Prefix
Subnet-ID
Interface-ID (64 Bit)

## Slide 18
Die folgenden Unicast-Adressen sind für die Kommunikation zwischen IPv4 und IPv6 Netzen sowie die Integration von IPv6 in IPv4-Infrastrukturen notwendig:
Unicast-Adressen

## Slide 19
1. IPv4 mapped IPv6Adresse
- Dieser Adresstyp wird dazu verwendet eine IPv4 Adresse als IPv6 Adresse darzustellen.
2. 6to4-Adresse
- wird verwendet um IPv6-Knoten ohne statisch konfigurierte Tunnel mit Knoten in entfernten IPv6 Netzwerken kommunizieren zu lassen.
Unicast-Adressen

## Slide 20
IPv4-Mapped IPv6Adresse
- Die ersten 80 Bits sind auf Null gesetzt.
- Die folgenden 16 Bits sind auf Eins gesetzt (1111 1111 1111 1111 => FFFF).
- In die letzten 32 Bits ist eine IPv4- Adresse eingebettet.
- Eine IPv4-Mapped IPv6 Adresse kann sowohl in der IPv6 typischen hexadezimalen sowie einer gemischten Schreibweise dargestellt werden.
- Dieser Adresstyp wird verwendet um eine IPv4 Adresse als eine IPv6 Adresse darzustellen.
- An Dual Stack Knoten wird das IPv6 Paket als IPv4 Paket weiter versandt.
- IPv4-mapped-IPv6-Adressen werden im Internet nicht geroutet.
FFFF
192.168.122.33
::
::FFFF:c0a8:7a21 oder ::FF:192.168.122.33

## Slide 21
6to4-Adresse (RFC 3056)
FP: 001
TLA: 0x0002
0x2002
(16 Bit)
IPv4 Adresse
(öffentlich)
SLA
(16 Bit)
Interface ID (64 Bit)
Eine 6to4-Adresse gehört in den Adressraum der globalen IPv6 Adressen.
Der zugehörige TLA (Top Level Identifier, veraltete Bezeichnung aus RFC 2374) lautet: 0x0002.
Die nächsten 32 Bit enthalten die öffentliche IPv4 Adresse des 6to4-Knotens.
Die SLA (Site Level Aggregator, ebenfalls veraltet (s.o.)) ermöglicht eine Einteilung in 216 Subnetze mit 264 Hosts.
Die Interface ID hat eine Länge von 64 Bit.
Präfixlänge 48 Bit

## Slide 22: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 23
Anycast-Adressen
- Anycast Adressen sind Adressen aus dem Adressraum der globalen Unicast Adressen. Für Anycast Adressen gelten deswegen dieselben Regeln wie für unicast Adressen.
- Anycast Adressen dürfen nicht als Quelladresse eines Datenpaketes genutzt werden.

## Slide 24: Inhalt
Adressaufbau
Darstellung und Schreibweise
Adresstypen
Unicast Adressen
Anycast Adressen
Multicast Adressen

## Slide 25: Multicast Adressen
Eine Multicast Adresse hat das Präfix FF00::/8
Die folgenden 8 Bit sind eingeteilt in:
  die Flags (Angabe der Lebenszeit – 4 Bit)
  und den Scope (Angabe des Gültigkeitsbereichs – 4 Bit)
Die letzten 112 Bits enthalten die Gruppen-ID
Gruppen ID
F
F
Flags =
Scope =
0 if permanent
1 if temporary
1= interface local
2= link local
3= subnet local
4= admin local
5= site local
8= organization local
E= global
Flags
Scope
1111 1111

## Slide 26: Multicast Adressen
In dem reservierten Bereich FF00:: bis FF0F:: sind die folgenden Adressen reserviert:
  FF01::1 – Alle Knoten mit Interface-lokalem Scope (nur der jeweilige Host) - node-local-scope: 0001)
  FF02::1 – Alle Knoten am Link (link-local-scope: 0010)
  FF01::2 – Router mit Interface-lokalem Scope (nur der jeweilige Router - node-local-scope: 0001)
  FF02::2 – Alle Router im Segment (link-local-scope: 0010)
  FF05::2 – Alle Router der Site (site-local-scope: 0101)
  FF02::1:FFXX:XXXX – Solicited-Node-Multicast-Address.
    Die letzten 24 Bit in dieser Adresse sind die letzten 24 Bit der dazugehörigen IPv6 Adresse.
    Diese Adresse wird für die Entdeckung von Nachbarn im Segment verwendet (ersetzt ARP aus IPv4)

## Slide 27: Multicast Adressen
Alle Knoten im Segment Multicastgruppe (FF02:0:0:0:0:0:0:1 => FF02::1)
Solicited-node Multicastgruppe (FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000/104 =>FF02::1:FF00:0/104)
Jeder IPv6 Knoten muss zu den folgenden Multicastgruppen gehören:
Alle-Router-im-Segment (FF02:0:0:0:0:0:0:2 => FF02::2)
Jeder Router muss zusätzlich noch zur folgenden Gruppe gehören:

## Slide 28
Wenn Sie noch Fragen haben…
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!